## Slide 1
Status Smart Metering in Österreich und Wien
18. April 2013 im Mediatower Taborstr. 1-3, 1020 Wien
ISPA Forum: "Look who´s also talking on the internet. Wie Maschinen miteinander reden"

## Slide 2: Gesetzliche Rahmenbedingungen und Erfahrungen
Ziel EU-Binnenmarktrichtline: 80% Smart Meter bis 2020
Gesetzliche Rahmenbedingungen für Strom in Ö vorliegend für Gas noch tlw. offen
Netzbetreiber für Zählermanagement und Messung verantwortlich
5.8 Mio. Stromzähler, 1.3 Mio. Gaszähler
Erfahrungen in Österreich:
Einige Piloten mit 100+ Zähler
2 Rollouts laufen in Oberösterreich
1 kleiner Rollout in Feldkirch abgeschlossen (~10.000 Zähler)
Erfahrungen International:
USA, Kanada, Australien, Skandinavien, Italien, Frankreich, Spanien

## Slide 3: Anforderungen an den Stromzähler
Intelligente Messgeräte Anforderungs-Verordnung (IMA-VO)
Bidirektionales System/Kommunikation
15 min Werte + 1 täglicher Verbrachswert
1x täglich nach Mitternacht Auslesung
60 Tage Speichertiefe am Zähler
4 bidirektionale Schnittstellen für andere Medien (Gas, etc.)
1 unidirektionale Schnittstelle für Kunden
Breaker
Status- and Error logs, Manipulationserkennung
Remote Firmware Updates
Security nach dem Stand der Technik

## Slide 4: Rollout-Ziele und Kundeninformation
Intelligente Messgeräte Einführungs-Verordnung (IME-VO):
2015 => 10%
2016 => 40%
2017 => 70%
2019 => 95%
Datenaustausch und Kundeninformation:
Netzbetreiber verantwortlich für Datenhandling
Täglich Daten den Kunden am Webportal darstellen
Monatlich Verrechnungsdaten den Energie-Lieferanten übermitteln
Energie-Lieferant muss monatliche Verbrauchs- und Kosteninfo an den Kunden bereitstellen

## Slide 5: Smart Metering Programm in Wien
Ziel ist 1 System für Strom, Gas, Fernwärme (Zukunft: + Wasser)
Zähler: 1.5 Mio. Strom, 0.7 Mio. Gas, 50.000 Fernwärme
Vorbereitung läuft seit 2009
4 Projekte abgeschlossen und bestens dokumentiert
  Gas Feldtests laufen und Strom Pilot vor Rollout (Juni 2013)
  Kunden-Kommunikation
  Kunden-Nutzen and -Feedback
  PLC und Funktechnologie
  Security

## Slide 6: Nächste Schritte
Volle Konzentration auf Feldtests und Piloten
  Erfahrungen für Rollout
  Aktive Kundenkommunikation
Vergabevorbereitungen für Gesamtsystem gestartet
Rolloutstart 2015
Umfassende Organisationsänderungen im Konzern

## Slide 7: Zusammenfassung
Smart Meter => intelligenteres Energiemanagement für Energieunternehmen, Netzbetreiber und Endverbraucher
Smart Meter => Basis für Energiewende, d. h. die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energiequellen und mehr Energieeffizienz
Smart Meter => sparsamere Nutzung von Energie durch Transparenz für Kunden
Smart Meter => Verbrauchsdaten auf Webportal und Apps ermöglichen eigenes Nutzerverhalten zu verstehen und steuern
Smart Meter => Energie-Verständnis der Gesellschaft verbessern
Smart Meter => intelligentes System (Maschine) liefert Vielzahl von Daten/Funktionalitäten
„Look who is talking, it’s your Smart Meter“.

## Slide 8: Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Kontakt: